ЗАО «Институт «Регион Проект»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор института

___________________Клинкова  Е.М.                                                                               «____»______________________2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ДИВАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Раздел: инженерная инфраструктура

Главный архитектор:                                                 			Н.А. Метейко

Главный инженер:                                                                        А. В. Половников

Санкт-Петербург 2010 год

Оглавление

Теплоснабжение	3

Современное состояние систем теплоснабжения сельского поселения	3

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в сельском поселении	4

Газоснабжение	13

Современное состояние систем газоснабжения сельского поселения	13

Мероприятия по развитию объектов газоснабжения сельских населенных пунктов	15

Водоснабжение	26

Современное состояние систем водоснабжения сельского поселения	26

Мероприятия по развитию объектов водоснабжения сельского поселения	28

Водоотведение	37

Современное состояние систем водоотведения сельского поселения	37

Мероприятия по развитию объектов водоотведения сельского поселения	39

Электроснабжение	47

Современное состояние систем электроснабжения сельского поселения	47

Мероприятия по развитию объектов электроснабжения	49

Телефонизация, радиофикация, телевидение	57

Современное состояние систем телефонизации	57

Мероприятия по развитию систем телефонизации	58

Современное состояние систем радиофикации и телевидения	60

Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения	63

# Теплоснабжение

### Современное состояние систем теплоснабжения сельского поселения

На территории поселения находятся 26 населенных пунктов (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Теплоснабжение потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (печи, камины, индивидуальные отопительные системы, энергоносителями которых являются твердые, жидкие виды топлива, а также природный газ).

Централизованные источники теплоснабжения – котельные, имеются в двух деревнях: Дивасы, Ольша.

Котельные, посредством теплосетей,  снабжают теплом в основном потребителей малоэтажных домов, а также объекты общественно-деловой застройки.

Сведения по котельным и тепловым сетям представлены в таблице.

| Сведения по котельным и тепловым сетям |
| --- |
| Местоположение котельной | Наименование сооружения | Год постройки | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| деревня Дивасы | котельная | 1981 | ------ | ------ | ------ | 84 |
|  | надземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 1982, 1988 | сталь | 40, 57, 108, 159 | 722 | 100 |
|  | подземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 1982, 1988 | сталь | 40, 63, 83, 108 | 928 | 100 |
| деревня Ольша | котельная | 1987 | ------ | ------ | ------ | 57 |
|  | надземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 2001 | сталь | 57, 89, 108, 133, 155, 210 | 872 | 23 |
|  | подземная теплотрасса (трубопровод в 2-х трубном исполнении) | 1987, 2001 | сталь | 57 | 74 | 23 |

Объекты теплоснабжения в деревне Ольша находятся на балансе (обслуживание и эксплуатация) ООО «Коммунальные системы «Гнездово», в деревне Дивасы - на балансе (обслуживание и эксплуатация) ООО «Коммунальные системы «Жуково».

Кроме того, на территории поселения располагаются ведомственные котельные, работающие на нужды конкретного потребителя.

Все котельные в большинстве своем работают на газе,  а также на твердых и жидких видах топлива.

Необходимо проведение мероприятий по совершенствованию системы централизованного теплоснабжения потребителей так как, на сегодняшний день присутствуют следующие проблемы:

- Высокий процент износа теплоисточников и сооружений на них.

- Большие потери энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке и потреблении.

- Высокие издержки при производстве тепловой энергии и отсутствие экономических стимулов их снижения.

- Низкий коэффициент полезного действия существующего котельного оборудования.

- Вследствие большого износа оборудования котельных и тепловых сетей не достигаются ресурсосберегающие и экологические эффекты.

### Мероприятия по развитию систем теплоснабжения в сельском поселении

#### Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение). Теплоснабжение производственных объектов осуществляется от собственных котельных.

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град. С.

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град. С

продолжительность отопительного периода –215 суток

#### Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства представлены в таблице.

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства

| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Нагрузка на, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| деревня Холм | индивидуальная жилая застройка | 98 | 19600 | 58800 | 0,269 | ---- | 1,794 | 2,063 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Слобода | индивидуальная жилая застройка | 133 | 26600 | 79800 | 0,365 | ---- | 2,435 | 2,800 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | общественно-деловая застройка | 1 | 700 | 2100 | 0,010 | ---- | 0,064 | 0,074 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Бакштово | индивидуальная жилая застройка | 115 | 23000 | 69000 | 0,316 | ---- | 2,105 | 2,421 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Долгая Ольша | индивидуальная жилая застройка | 5 | 1000 | 3000 | 0,014 | ---- | 0,092 | 0,105 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Промплощадка | 42,5 Га | 180000 | 900000 | 2,059 | 3,960 | 13,729 | 19,748 | проектируемая котельная на территории промплощадки |
|  | Дорожный сервис (2) | 2,3 Га | 9741 | 38964 | 0,089 | 0,171 | 0,594 | 0,855 | Индивидуальные отопительные системы |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| деревня Ольша | индивидуальная жилая застройка | 110 | 22000 | 66000 | 0,302 | ---- | 2,014 | 2,316 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | общественно-деловая застройка (20% от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,463 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Промплощадка (севернее автодороги Москва-Минск) (3) | 16,1 Га | 69000 | 345000 | 0,789 | 1,518 | 5,263 | 7,570 | проектируемая котельная на территории промплощадки |
|  | Промплощадка (южнее автодороги Москва-Минск) (4) | 116,2 Га | 498000 | 2490000 | 5,697 | 10,956 | 37,982 | 54,636 | проектируемая котельная на территории промплощадки |
|  | Дорожный сервис (5) | 2,9 Га | 12429 | 62145 | 0,142 | 0,273 | 0,948 | 1,364 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Дорожный сервис (6) | 5,6 Га | 24000 | 120000 | 0,275 | 0,528 | 1,830 | 2,633 | Индивидуальные отопительные системы |
| южнее деревни Ольша | Садоводство | 70 | 7000 | 17500 | 0,080 | ---- | 0,534 | 0,614 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Нижняя Дубровка | индивидуальная жилая застройка | 73 | 14600 | 43800 | 0,200 | ---- | 1,336 | 1,537 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Промплощадка (7) | 5,3 Га | 22714 | 113570 | 0,260 | 0,500 | 1,732 | 2,492 | проектируемая котельная на территории промплощадки |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| д. Шестаки | индивидуальная жилая застройка | 81 | 16200 | 48600 | 0,222 | ---- | 1,483 | 1,705 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Шеломец | индивидуальная жилая застройка | 115 | 23000 | 69000 | 0,316 | ---- | 2,105 | 2,421 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Дорожный сервис (8) | 12,6 Га | 54000 | 270000 | 0,618 | 1,188 | 4,119 | 5,924 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Промплощадка (в южной части деревни ) (9) | 20, 6 Га | 88285 | 441425 | 1,010 | 1,942 | 6,733 | 9,686 | проектируемая котельная на территории промплощадки |
| северо-западнее деревни Соколово | Садоводство | 40 | 4000 | 10000 | 0,046 | ---- | 0,305 | 0,351 | Индивидуальные отопительные системы |
| восточнее деревень Ольша и Шеломец | Индустриальный парк "Смоленский" (с двух сторон автодороги Москва - Минск) (10) | 870 Га | 3728571 | 18642855 | 28,438 | 82,029 | 189,584 | 300,051 | Проектируемая котельная или мини ТЭЦ |
| Севернее индустриального парка "Смоленский" | Промплощадка (11) | 130 Га | 557143 | 2785715 | 6,374 | 12,257 | 42,493 | 61,124 | проектируемая котельная на территории промплощадки |
| Вблизи деревень Стомино и Прудины | Транспортно-логистический центр (12) | 91,4 Га | 391714 | 1958570 | 4,481 | 8,618 | 29,876 | 42,975 | проектируемая котельная на территории транспортно-логистического центра |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| севернее деревни Круглики | Садоводство | 18 | 1800 | 4500 | 0,021 | ---- | 0,137 | 0,158 | Индивидуальные отопительные системы |
| юго-восточнее деревни Круглики | Садоводство | 24 | 2400 | 6000 | 0,027 | ---- | 0,183 | 0,211 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Скрипорово | индивидуальная жилая застройка | 18 | 3600 | 10800 | 0,049 | ---- | 0,329 | 0,379 | Индивидуальные отопительные системы |
| южнее деревни Скрипорово | Садоводство | 60 | 6000 | 15000 | 0,069 | ---- | 0,458 | 0,526 | Индивидуальные отопительные системы |
| западнее деревни Кувшиново | Садоводство | 420 | 42000 | 105000 | 0,480 | ---- | 3,203 | 3,684 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Кувшиново | индивидуальная жилая застройка | 86 | 17200 | 51600 | 0,236 | ---- | 1,574 | 1,810 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,181 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Очетово | индивидуальная жилая застройка | 12 | 2400 | 7200 | 0,033 | ---- | 0,220 | 0,253 | Индивидуальные отопительные системы |
| деревня Дивасы | индивидуальная жилая застройка | 54 | 10800 | 32400 | 0,148 | ---- | 0,988 | 1,137 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Автотраспортное предприятие (13) | 2,6 Га | 11143 | 55715 | 0,127 | 0,245 | 0,850 | 1,222 | Индивидуальные отопительные системы |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| деревня Купники | индивидуальная жилая застройка | 310 | 62000 | 186000 | 0,851 | ---- | 5,674 | 6,526 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Садоводство | 58 | 5800 | 14500 | 0,066 | ---- | 0,442 | 0,509 | Индивидуальные отопительные системы |
| юго-восточнее деревни Купники | Садоводство | 46 | 4600 | 11500 | 0,053 | ---- | 0,351 | 0,403 | Индивидуальные отопительные системы |
| южнее деревни Купники | Садоводство | 44 | 4400 | 11000 | 0,050 | ---- | 0,336 | 0,386 | Индивидуальные отопительные системы |
| западнее деревни Сторожище | Садоводство | 42 | 4200 | 10500 | 0,048 | ---- | 0,320 | 0,368 | Индивидуальные отопительные системы |
| восточнее деревни Сторожище | Логистический комплекс (14) | 10,8 Га | 46286 | 231430 | 0,530 | 1,018 | 3,530 | 5,078 | проектируемая котельная на территории логистического комплекса |
| деревня Близнаки | индивидуальная жилая застройка | 183 | 36600 | 109800 | 0,502 | ---- | 3,350 | 3,852 | Индивидуальные отопительные системы |
| юго-восточнее деревни Близнаки | Садоводство | 60 | 6000 | 15000 | 0,069 | ---- | 0,458 | 0,526 | Индивидуальные отопительные системы |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Источник теплоснабжения |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |  |
| деревня Липуны | индивидуальная жилая застройка | 135 | 27000 | 81000 | 0,371 | ---- | 2,471 | 2,842 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Общественно-деловая застройка(10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,284 | Индивидуальные отопительные системы |
|  | Коммунально-складские объекты (15) | 19,1 Га | 81857 | 409285 | 0,936 | 1,801 | 6,243 | 8,981 | проектируемая котельная на рассматриваемой территории |
| южнее деревни Липуны | Предприятие автотранспорта (16) | 2,4 Га | 10286 | 51430 | 0,118 | 0,226 | 0,785 | 1,128 | Индивидуальные отопительные системы |
| южнее деревни Липуны | Автосервис (17) | 3,9 Га | 16714 | 83570 | 0,191 | 0,368 | 1,275 | 1,834 | Индивидуальные отопительные системы |
| Итого по промплощадкам |  |  |  |  |  |  |  | 527,300 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 568,203 |  |

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (новое строительство и реконструкция котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства на территории сельского поселения предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и других видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.  Котельные могут быть как  отдельно стоящими, так и встроенными (крышными).

- Строительство газовых котельных на проектируемых промышленных площадках.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения в деревнях Дивасы, Ольша.

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  процента аварийности подземных тепловых сетей.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

# Газоснабжение

### Современное состояние систем газоснабжения сельского поселения

Газоснабжение потребителей сельского поселения осуществляется на базе природного и сжиженного газа. Газ поступает от магистральных газопроводов Торжок-Минск-Ивацевичи, Брянск-Смоленск, проложенных по территории поселения, и подается на газораспределительную станцию (ГРС) «с/з Мичурина».  Помимо вышеуказанной ГРС, обеспечение природным газом потребителей сельского поселения осуществляется также от ГРС «Гнездовская» и ГРС «Жуковская», расположенных за границами поселения.

Распределение газа по давлению осуществляется по 2-х и 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого, среднего, низкого давлений. Связь между ступенями предусмотрена через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ, ШРП).

Направления использования газа:

- Технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- Отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- Хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

Сельское поселение (как и весь Смоленский район) обслуживает ОАО «Смоленскоблгаз».

Уровень газификации населённых пунктов

сельского поселения

| Населенные пункты | газификация |
| --- | --- |
| деревня Белый Холм | не газифицирована |
| деревня Холм | не газифицирована |
| деревня Слобода | не газифицирована |
| деревня Долгая Ольша | не газифицирована |
| деревня Бакштово | не газифицирована |
| деревня Ольша | газифицирована |
| деревня Нижняя Дубровка | газифицирована |
| деревня Шеломец | газифицирована |
| деревня Шестаки | не газифицирована |
| деревня Соколово | не газифицирована |
| деревня Стомино | не газифицирована |
| деревня Прудины | не газифицирована |
| деревня Круглики | не газифицирована |
| деревня Железнодорожная Будка 12 км | газифицирована |
| деревня Скрипорово | газифицирована |
| деревня Кувшиново | газифицирована |
| деревня Очетово | газифицирована |
| деревня Рагулино | не газифицирована |
| деревня ДРСУ-5 | газифицирована |
| деревня Владимирская | газифицирована |
| деревня Дивасы | газифицирована |
| деревня Купники | газифицирована |
| деревня Сибилево | не газифицирована |
| деревня Сторожище | не газифицирована |
| деревня Близнаки | не газифицирована |
| деревня Липуны | газифицирована |

Таким образом, уровень газификации природным газом  потребителей сельского поселения на 2010 год составляет 46%.

### Мероприятия по развитию объектов газоснабжения сельских населенных пунктов

#### Планируемые расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также газифицируемых деревень

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства, а также газифицируемых деревень представлены в таблице.

Расчетные расходы газа

| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| д. Холм | индивидуальная жилая застройка | 98 | 19600 | 58800 | 309,4 | 76,1 | 385,5 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
|  | Существующие дома_усадебного типа | 18 | 3600 | 10800 | 56,8 | 21,2 | 78,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
| д. Слобода | индивидуальная жилая застройка | 133 | 26600 | 79800 | 420,0 | 94,3 | 514,3 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
|  | общественно-деловая застройка | 1 | 700 | 2100 | 11,1 | ---- | 11,1 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
|  | Существующие дома_усадебного типа | 19 | 3800 | 11400 | 60,0 | 22,3 | 82,3 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
| д. Бакштово | индивидуальная жилая застройка | 115 | 23000 | 69000 | 363,1 | 85,5 | 448,6 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
|  | Существующие дома_усадебного типа | нет | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| д. Долгая Ольша | индивидуальная жилая застройка | 5 | 1000 | 3000 | 15,8 | 8,4 | 24,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
|  | Промплощадка | 42,5 Га | 180000 | 900000 | 2962,2 | ---- | 2962,2 | от проектируемого газопровода высокого давления, прокладываемого южнее территории промплощадки (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Дорожный сервис (2) | 2,3 Га | 9741 | 38964 | 128,2 | ---- | 128,2 | от проектируемого газопровода высокого давления, прокладываемого южнее территории промплощадки (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Существующие дома_усадебного типа | 18 | 3600 | 10800 | 56,8 | 21,2 | 78,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| д. Ольша | индивидуальная жилая застройка | 110 | 22000 | 66000 | 347,3 | 83,6 | 430,9 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская") |
|  | общественно-деловая застройка (20% от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Промплощадка (севернее автодороги Москва-Минск) (3) | 16,1 Га | 69000 | 345000 | 1135,5 | ---- | 1135,5 | существующий газопровод высокого давления, проложенный южнее рассмариваемой территории (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Промплощадка (южнее автодороги Москва-Минск) (4) | 116,2 Га | 498000 | 2490000 | 8195,3 | ---- | 8195,3 | существующий газопровод высокого давления, проложенный севернее рассмариваемой территории (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Дорожный сервис (5) | 2,9 Га | 12429 | 62145 | 204,5 | ---- | 204,5 | существующий газопровод высокого давления, проложенный севернее рассмариваемой территории (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Дорожный сервис (6) | 5,6 Га | 24000 | 120000 | 395,0 | ---- | 395,0 | существующий газопровод высокого давления, проложенный севернее рассмариваемой территории (от ГРС "Гнездовская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| д. Нижняя Дубровка | индивидуальная жилая застройка | 73 | 14600 | 43800 | 230,5 | 59,3 | 289,8 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
|  | Промплощадка (7) | 5,3 Га | 22714 | 113570 | 373,8 | ---- | 373,8 | существующий газопровод высокого давления, проложенный восточнее рассматриваемой территории (от ГРС "Гнездовская") |
| д. Шестаки | индивидуальная жилая застройка | 81 | 16200 | 48600 | 255,8 | 64,4 | 320,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
|  | Существующие дома_усадебного типа | 29 | 5800 | 17400 | 91,6 | 30,4 | 122,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская) |
| д. Шеломец | индивидуальная жилая застройка | 115 | 23000 | 69000 | 363,1 | 85,5 | 448,6 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Дорожный сервис (8) | 12,6 Га | 54000 | 270000 | 888,7 | ---- | 888,7 | существующий газопровод высокого давления, проложенный западнее рассматриваемой территории (от ГРС "Гнездовская") |
|  | Промплощадка (в южной части деревни ) (9) | 20, 6 Га | 88285 | 441425 | 1452,9 | ---- | 1452,9 | существующий газопровод высокого давления, проложенный западнее рассматриваемой территории (от ГРС "Гнездовская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| д. Соколово | существующие дома_усадебного типа | 50 | 10000 | 30000 | 157,9 | 45,1 | 203,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Гнездовская") |
| северо-западнее д. Соколово | Садоводство | 40 | 4000 | 10000 | 52,6 | 38,6 | 91,2 | ---- |
| восточнее деревень Ольша и Шеломец | Индустриальный парк "Смоленский" (с двух сторон автодороги Москва - Минск) (10) | 870 Га | 3728571 | 18642855 | 45007,6 | ---- | 45007,6 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
| Севернее индустриального парка "Смоленский" | Промплощадка (11) | 130 Га | 557143 | 2785715 | 9168,6 | ---- | 9168,6 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
| Вблизи деревень Стомино и Прудины | Транспортно-логистический центр (12) | 91,4 Га | 391714 | 1958570 | 6446,2 | ---- | 6446,2 | существующий газопровод высокого давления, проложенный восточнее рассматриваемой территории (от ГРС "с/з Мичурина") |
| д. Круглики | Существующие дома_усадебного типа | 22 | 4400 | 13200 | 69,5 | 24,5 | 94,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Мичурина") |
| д. Скрипорово | индивидуальная жилая застройка | 18 | 3600 | 10800 | 56,8 | 21,2 | 78,0 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| д. Кувшиново | индивидуальная жилая застройка | 86 | 17200 | 51600 | 271,6 | 67,5 | 339,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33,9 | ---- |
| д. Очетово | индивидуальная жилая застройка | 12 | 2400 | 7200 | 37,9 | 16,3 | 54,2 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
| д. Рагулино | Существующие дома_усадебного типа | 18 | 3600 | 10800 | 56,8 | 21,2 | 78,0 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
| д. Дивасы | индивидуальная жилая застройка | 54 | 10800 | 32400 | 170,5 | 47,4 | 217,9 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
|  | Автотраспортное предприятие (13) | 2,6 Га | 11143 | 55715 | 183,4 | ---- | 183,4 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| д. Купники | индивидуальная жилая застройка | 310 | 62000 | 186000 | 978,8 | 200,0 | 1178,8 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "с/з Мичурина") |
|  | Садоводство | 58 | 5800 | 14500 | 76,3 | 49,4 | 125,7 | ---- |
| д. Сибилево | Существующие дома_усадебного типа | 26 | 5200 | 15600 | 82,1 | 27,3 | 109,4 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Мичурина") |
| д. Сторожище | Существующие дома_усадебного типа | 30 | 6000 | 18000 | 94,7 | 31,5 | 126,2 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Мичурина") |
| восточнее деревни Сторожище | Логистический комплекс (14) | 10,8 Га | 46286 | 231430 | 761,7 | ---- | 761,7 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Мичурина") |
| д. Близнаки | индивидуальная жилая застройка | 183 | 36600 | 109800 | 577,8 | 124,5 | 702,3 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Мичурина") |
|  | Существующие дома_усадебного типа | 48 | 9600 | 28800 | 151,6 | 43,3 | 194,9 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Мичурина") |
| д. Липуны | индивидуальная жилая застройка | 135 | 27000 | 81000 | 426,3 | 95,8 | 522,1 | существующий газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
|  | Общественно-деловая застройка(10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52,2 | ---- |
|  | Коммунально-складские объекты (15) | 19,1 Га | 81857 | 409285 | 1347,1 | ---- | 1347,1 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Населенный пункт | Наименование | Кол-во зданий (участков) | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Расход газа на, м3/ч | Источник газоснабжения |
|  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |  |
| южнее деревни Липуны | Предприятие автотранспорта (16) | 2,4 Га | 10286 | 51430 | 169,3 | ---- | 169,3 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| южнее деревни Липуны | Автосервис (17) | 3,9 Га | 16714 | 83570 | 275,1 | ---- | 275,1 | проектируемый газопровод высокого давления (от ГРС "Жуковская") |
| Итого по промплощадкам |  |  |  |  |  |  | 79095 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 86615,6 |  |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом намечаемых потребителей в районах нового строительства, а также не газифицированных деревень на территории сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция с увеличением производительности ГРС «с/з Мичурина», ГРС «Гнездовская».

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления Ольша – Долгая Ольша – Слобода – Холм, Долгая Ольша - Бакштово, Ольша – Соколово, жилой район Смоленска Анастасьино – Круглики, Купники – Сибилево, Купники – Сторожище, Очетово - Близнаки.

- Строительство газопроводов высокого давления к промышленным площадкам: ГРС «с/з Мичурина» - промплощадка 10 (индустриальный парк «Смоленский»), промплощадка 11.

- В соответствии со схемой газоснабжения и газификации Смоленской области, разработанной ОАО «Промгаз», северо-западнее деревни Шестаки намечается строительство ГРС «Мичуринская». От вышеуказанной ГРС также возможно газоснабжение промплощадок 10 и 11.

- Строительство ГРПШ и газопроводов низкого давления в не газифицированных деревнях: Холм, Слобода, Бакштово, Долгая Ольша, Шестаки, Соколово, Круглики, Сибилево, Сторожище, Рагулино, Близнаки.

- Строительство распределительных газопроводов низкого давления и закольцовка их с существующими газопроводами на территориях деревень: Шеломец, Нижняя Дуброка, Ольша, Кувшиново, Очетово, Липуны.

- Реконструкция с увеличением производительности (по мере необходимости) существующих ГРПШ, ШРП.

Для дальнейшего повышения надежности системы газоснабжения в сельском поселении необходимо:

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов высокого и среднего давления.

- Осуществление технического диагностирования ГРПШ и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения потребителей.

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них.

- Автономных источников тепла - в зависимости от характера застройки.

# Водоснабжение

### Современное состояние систем водоснабжения сельского поселения

Обеспечение потребителей сельского поселения питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, колодцев, родников). На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

На сегодняшний день артезианские скважины оборудованы в восьми деревнях: Холм, Долгая Ольша, Шестаки, Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, Купники, Дивасы. Разводящие водопроводные сети от скважин проложены в семи деревнях: Холм, Долгая Ольша, Шестаки, Нижняя Дубровка, Ольша, Купники, Дивасы.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоснабжения в деревнях: Ольша, Шестаки, Холм осуществляет ООО «Коммунальные системы «Гнездово».

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоснабжения в деревне Дивасы осуществляет ООО «Коммунальные системы «Жуково».

Сведения по объектам водоснабжения представлены в таблице.

Сведения по объектам водоснабжения

| Местоположение объекта | Наименование сооружения | год ввода | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дивасы | артскважина | 1970 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Дивасы | в/н башня | 1970 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Дивасы | водопровод | 1962 | сталь, а/ц | 100 | 1060 | 100 |
| Дивасы | а/скважина | 1988 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Дивасы | в/н башня | 1988 | ----- | ----- | ----- | 94 |
| Дивасы | водопровод | 1988 | п/эт | 63 | 1080 | 94 |
| Ольша | а/скваж. | 1969 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Ольша | в/н башня | 1969 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Ольша | в/н башня | н/д | ----- | ----- | ----- | 45 |
| Ольша | водопровод | 1980, 1975 | а/ц, п/эт | 25, 63, 110, 150 | 1440 | 100 |
| Ольша | а/скваж. | 1969 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Шестаки | а/ скважина | 1969 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Шестаки | водопровод | 1980 | н/д | н/д | 1340 | 100 |
| Холм | а/скважина | 1969 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Холм | в/н башня | 1969 | ----- | ----- | ----- | 100 |
| Холм | водопровод | н/д | сталь | н/д | 1270 | 100 |

Помимо этого в поселении расположены ведомственные объекты водоснабжения:

- артскважина и водонапорная башня с. Ольша (ООО «ЛукойлЦентрнефтепродукт»);

- артскважина д. Купники;

- артскважина и водонапорная башня д. Липуны (ОАО ТЭК «Эртан»).

Большинство водозаборов, водонапорных башен, разводящих водопроводных сетей и других сооружений систем централизованного водоснабжения характеризуются большой степенью износа оборудования и требуют реконструкции.

Потребители расположенные в деревнях: Слобода, Бакштово, Белый Холм, Соколово, Стомино, Прудины, Круглики, Скрипорово, Железнодорожная будка 12 км, Сибилево, Сторожище, Кувшиново, Очетово, Рагулино, Владимирская, ДРСУ-5, Близнаки, Липуны, обеспечиваются водой децентрализовано (скважины, колодцы, расположенные у конкретного потребителя).

### Мероприятия по развитию объектов водоснабжения сельского поселения

#### Планируемые объемы водопотребления  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами воснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы водопотребления в сельском поселении представлены в таблице.

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Холм | индивидуальная жилая застройка | человек | 245 | 230 | 31,85 | 24,50 | 56,35 | сущ. арт. скважина в д. Холм |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 45 | 230 | 5,85 | 4,50 | 10,35 | сущ. арт. скважина в д. Холм |
| деревня Слобода | индивидуальная жилая застройка | человек | 333 | 230 | 43,23 | 33,25 | 76,48 | сущ. арт. скважина в д. Холм |
|  | общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,6 | сущ. арт. скважина в д. Холм |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 48 | 230 | 6,18 | 4,75 | 10,93 | сущ. арт. скважина в д. Холм |
| деревня Бакштово | индивидуальная жилая застройка | человек | 288 | 230 | 37,38 | 28,75 | 66,13 | проект. арт. скважина в д. Бакштово |
|  | Существующие дома_усадебного типа | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Долгая Ольша | индивидуальная жилая застройка | человек | 13 | 230 | 1,63 | 1,25 | 2,88 | сущ. арт. скважина в д. Долгая Ольша |
|  | Промплощадка | 42,5 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 637,5 | сущ. арт. скважина в д. Долгая Ольша |
|  | Дорожный сервис (2) | 2,3 Га | аналог |  |  |  | 34,5 | сущ. арт. скважина в д. Долгая Ольша |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 45 | 230 | 5,85 | 4,50 | 10,35 | сущ. арт. скважина в д. Долгая Ольша |
| деревня Ольша | индивидуальная жилая застройка | человек | 275 | 230 | 35,75 | 27,50 | 63,25 | существующие скважины д. Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, объединенные в один водозабор |
|  | общественно-деловая застройка (20% от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,7 |  |
|  | Промплощадка (севернее автодороги Москва-Минск) (3) | 16,1 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 241,5 |  |
|  | Промплощадка (южнее автодороги Москва-Минск) (4) | 116,2 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 1743,0 |  |
|  | Дорожный сервис (5) | 2,9 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 43,5 |  |
|  | Дорожный сервис (6) | 5,6 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 84,0 |  |
|  | Существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 263 | 230 | 34,13 | 26,25 | 60,38 |  |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 215 | 230 | 27,95 | 21,50 | 49,45 |  |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| южнее деревни Ольша | Садоводство | человек | 175 | 120 | 21,00 | ---- | 21,00 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Нижняя Дубровка | индивидуальная жилая застройка | человек | 183 | 230 | 23,73 | 18,25 | 41,98 | существующие скважины д. Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, объединенные в один водозабор |
|  | Промплощадка (7) | 5,3 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 79,5 | существующие скважины д. Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, объединенные в один водозабор |
| деревня Шестаки | индивидуальная жилая застройка | человек | 203 | 230 | 26,33 | 20,25 | 46,58 | сущ. арт. скважина в д. Шестаки |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 73 | 230 | 9,43 | 7,25 | 16,68 | сущ. арт. скважина в д. Шестаки |
| деревня Шеломец | индивидуальная жилая застройка | человек | 288 | 230 | 37,38 | 28,75 | 66,13 | существующие скважины д. Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, объединенные в один водозабор |
|  | Дорожный сервис (8) | 12,6 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 189,0 | существующие скважины д. Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, объединенные в один водозабор |
|  | Промплощадка (в южной части деревни ) (9) | 20, 6 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 309,0 | существующие скважины д. Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, объединенные в один водозабор |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 115 | 230 | 14,95 | 11,50 | 26,45 | существующие скважины д. Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, объединенные в один водозабор |
| деревня Соколово | Существующие дома_усадебного типа | человек | 125 | 230 | 16,25 | 12,50 | 28,75 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| северо-западнее д. Соколово | Садоводство | человек | 100 | 120 | 12,00 | ---- | 12,00 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| восточнее деревень Ольша и Шеломец | Индустриальный парк "Смоленский" (с двух сторон автодороги Москва - Минск) (10) | 870 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 13050 | Проект. Водозабор на территории технопарка |
| Севернее индустриального парка "Смоленский" | Промплощадка (11) | 130 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 1950 | проект. Арт. скважина на территори промплощадки |
| деревня Стомино | Существующие дома_усадебного типа | человек | 23 | 230 | 2,93 | 2,25 | 5,18 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Прудины | Существующие дома_усадебного типа | человек | 5 | 230 | 0,65 | 0,50 | 1,15 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| Вблизи деревень Стомино и Прудины | Транспортно-логистический центр (12) | 91,4 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 1371,0 | проект. Арт. скважина на территории транспортно-логистического центра |
| деревня Круглики | Существующие дома_усадебного типа | человек | 55 | 230 | 7,15 | 5,50 | 12,65 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| севернее деревни Круглики | Садоводство | человек | 45 | 120 | 5,40 | ---- | 5,40 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| юго-восточнее деревни Круглики | Садоводство | человек | 60 | 120 | 7,20 | ---- | 7,20 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Скрипорово | индивидуальная жилая застройка | человек | 45 | 230 | 5,85 | 4,50 | 10,35 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 78 | 230 | 10,08 | 7,75 | 17,83 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| южнее деревни Скрипорово | Садоводство | человек | 150 | 120 | 18,00 | ---- | 18,00 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| западнее деревни Кувшиново | Садоводство | человек | 1050 | 120 | 126,00 | ---- | 126,00 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Кувшиново | Существующие дома_усадебного типа | человек | 65 | 230 | 8,45 | 6,50 | 14,95 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
|  | индивидуальная жилая застройка | человек | 215 | 230 | 27,95 | 21,50 | 49,45 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,9 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
| деревня Очетово | Существующие дома_усадебного типа | человек | 55 | 230 | 7,15 | 5,50 | 12,65 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
|  | индивидуальная жилая застройка | человек | 30 | 230 | 3,90 | 3,00 | 6,90 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
| деревня Рагулино | Существующие дома_усадебного типа | человек | 45 | 230 | 5,85 | 4,50 | 10,35 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
| деревня Владимирская | Существующие дома_усадебного типа | человек | 85 | 230 | 11,05 | 8,50 | 19,55 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
|  | существующая общественно-деловая застройка (35 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,8 | проект. арт. скважина в д. Владимирская |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| деревня Дивасы | индивидуальная жилая застройка | человек | 135 | 230 | 17,55 | 13,50 | 31,05 | сущ. арт. скважина в д. Дивасы |
|  | Автотраспортное предприятие (13) | 2,6 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 39,0 | сущ. арт. скважина в д. Дивасы |
|  | Существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 125 | 230 | 16,25 | 12,50 | 28,75 | сущ. арт. скважина в д. Дивасы |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 290 | 230 | 37,70 | 29,00 | 66,70 | сущ. арт. скважина в д. Дивасы |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,5 | сущ. арт. скважина в д. Дивасы |
| деревня Купники | индивидуальная жилая застройка | человек | 775 | 230 | 100,75 | 77,50 | 178,25 | сущ. арт. скважина в д. Купники |
|  | Садоводство | человек | 145 | 120 | 17,40 | ---- | 17,40 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| юго-восточнее деревни Купники | Садоводство | человек | 115 | 120 | 13,80 | ---- | 13,80 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Купники | Существующие дома_усадебного типа | человек | 270 | 230 | 35,10 | 27,00 | 62,10 | сущ. арт. скважина в д. Купники |
| юго-восточнее деревни Купники | существующее снт. Лесное | человек | 95 | 120 | 11,40 | ---- | 11,40 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| юго-восточнее деревни Купники | существующее снт. Восход | человек | 45 | 120 | 5,40 | ---- | 5,40 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| восточнее деревни Купники | существующее снт. Ленок | человек | 88 | 120 | 10,50 | ---- | 10,50 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Сибилево | Существующие дома_усадебного типа | человек | 65 | 230 | 8,45 | 6,50 | 14,95 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| южнее деревни Сибилево | существующее снт. Березка | человек | 53 | 120 | 6,30 | ---- | 6,30 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| южнее деревни Купники | Садоводство | человек | 110 | 120 | 13,20 | ---- | 13,20 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Сторожище | Существующие дома_усадебного типа | человек | 75 | 230 | 9,75 | 7,50 | 17,25 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| западнее деревни Сторожище | Садоводство | человек | 105 | 120 | 12,60 | ---- | 12,60 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| западнее деревни Сторожище | Существующее снт. Весна | человек | 85 | 120 | 10,20 | ---- | 10,20 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| западнее деревни Сторожище | Существующее снт. Приозерный | человек | 90 | 120 | 10,80 | ---- | 10,80 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| восточнее деревни Сторожище | Логистический комплекс (14) | 10,8 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 162,0 | проект. Арт. скважина на территории логистического комплекса |
| восточнее деревни Сторожище | Существующее снт. Учитель | человек | 95 | 120 | 11,40 | ---- | 11,40 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| восточнее деревни Сторожище | Существующее снт. Дубрава | человек | 43 | 120 | 5,10 | ---- | 5,10 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Близнаки | индивидуальная жилая застройка | человек | 458 | 230 | 59,48 | 45,75 | 105,23 | проект. Арт. скважина в д. Близнаки |
| деревня Близнаки | Существующие дома_усадебного типа | человек | 120 | 230 | 15,60 | 12,00 | 27,60 | проект. Арт. скважина в д. Близнаки |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Источник водоснабжения |
| юго-восточнее деревни Близнаки | Садоводство | человек | 150 | 120 | 18,00 | ---- | 18,00 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| юго-восточнее деревни Близнаки | Существующее снт. Родничок+соседнее | человек | 433 | 120 | 51,90 | ---- | 51,90 | индивидуальные ситочники водоснабжения (колодцы, скважины) |
| деревня Липуны | индивидуальная жилая застройка | человек | 338 | 230 | 43,88 | 33,75 | 77,63 | проект. Арт. скважина в д. Липуны |
|  | Общественно-деловая застройка(10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,8 | проект. Арт. скважина в д. Липуны |
|  | Коммунально-складские объекты (15) | 19,1 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 286,5 | сущ. арт. скважина западнее рассматриваемой территории |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 173 | 230 | 22,43 | 17,25 | 39,68 | проект. Арт. скважина в д. Липуны |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) |  |  |  |  |  | 4,0 | проект. Арт. скважина в д. Липуны |
| южнее деревни Липуны | Предприятие автотранспорта (16) | 2,7 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 36,0 | проект. Арт. скважина в д. Липуны |
| южнее деревни Липуны | Предприятие автотранспорта (17) | 1,7 Га | аналог | ---- | ---- | ---- | 25,5 | проект. Арт. скважина в д. Липуны |
| Итого по промплощадкам |  |  |  |  |  |  | 20282,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 22165,7 |  |

В целом по сельскому поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения и водопроводных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения) в деревнях: Холм, Долгая Ольша, Шестаки, Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, Купники, Дивасы.

- Строительство разводящих водопроводных сетей от существующих водозаборов.

- Строительство новых источников водоснабжения и водопроводных сетей в деревнях: Бакштово, Владимирская, Липуны, Близнаки.

- Организация индивидуальных источников водоснабжения (колодцы, скважины) в деревнях: Соколово, Стомино, Прудины, Круглики, Скрипорово, Сибилево, Железнодорожная Будка 12 км, Сторожище.

- Рациональное использование существующих сетей	 и сооружений водоснабжения.

- Внедрение на водозаборах новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

- Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

- Установление зон санитарной  охраны источников  водоснабжения.

- На всех промышленных предприятиях внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

- Водоснабжение промышленных площадок осуществляется от близлежащих реконструируемых водозаборов, а также от собственных водозаборов, предусматриваемых на их территории.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

# Водоотведение

### Современное состояние систем водоотведения сельского поселения

На территории поселения находятся 26 населенных пунктов (деревень), большинство их невелико. Застройка в основном индивидуальная усадебная. Отвод строчных вод потребителей в сельском поселении осуществляется преимущественно децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы).

Централизованное отведение сточных вод на очистные сооружения осуществляется только в деревне Ольша. Канализационная схема деревни включает очистные сооружения, КНС и канализационные сети.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоотведения в деревне Ольша осуществляет ООО «Коммунальные системы «Гнездово».

Сведения по объектам канализации представлены в таблице.

Сведения по объектам канализации

| Местоположение объекта | Наименование сооружения | год ввода | Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность трассы, м | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ольша | КНС | 1990 | ------ | ------ | ------ | 100 |
|  | канализация | 1983 | а/ц | 150 | 2420 | 100 |
|  | ОС | н/д | ------ | ------ | ------ | 100 |

Помимо этого в деревне  в деревне Ольша расположены очистные сооружения и пруд биологической очистки ООО «ЛукойлЦентрнефтепродукт».

На сегодняшний день существующие очистные сооружения деревни нуждаются в полной модернизации.

В целом по сельскому поселению повсеместно наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- отсутствие в большинстве населенных пунктов систем водоотведения с очистными сооружениями;

- неудовлетворительное техническое состояние очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации (высокий износ механического оборудования, неэффективность системы аэрации, несовершенство системы контроля);

- существующие мощности очистных сооружений в настоящее время не обеспечивают полную очистку сточных вод;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах района системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для животноводческих комплексов.

### Мероприятия по развитию объектов водоотведения сельского поселения

#### Планируемые объемы сточных вод  в районах нового строительства (с учетом существующей застройки)

Централизованными (или индивидуальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные объемы сточных вод в сельском поселении представлены в таблице.

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут | водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Холм | индивидуальная жилая застройка | человек | 245 | 230 | 56,35 | проект. ОС в д. Холм |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 45 | 230 | 10,35 | проект. ОС в д. Холм |
| деревня Слобода | индивидуальная жилая застройка | человек | 333 | 230 | 76,48 | проект. ОС в д. Холм |
|  | общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 7,6 | проект. ОС в д. Холм |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 48 | 230 | 10,93 | проект. ОС в д. Холм |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут | водоотведение |
| деревня Бакштово | индивидуальная жилая застройка | человек | 288 | 230 | 66,13 | проект. ОС за д. Бакштово |
|  | Существующие дома_усадебного типа | ---- | ---- | ---- | ---- | проект. ОС за д. Бакштово |
| деревня Долгая Ольша | индивидуальная жилая застройка | человек | 13 | 230 | 2,88 | проект. ОС за д. Бакштово |
|  | Промплощадка | 42,5 Га | аналог | ---- | 637,5 | проект. ОС за д. Бакштово |
|  | Дорожный сервис (2) | 2,3 Га | аналог |  | 34,5 | проект. ОС за д. Бакштово |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 45 | 230 | 10,35 | проект. ОС за д. Бакштово |
| деревня Ольша | индивидуальная жилая застройка | человек | 275 | 230 | 63,25 | сущ. ОС д. Ольша |
|  | общественно-деловая застройка (20% от жилой) | ---- | ---- | ---- | 12,7 |  |
|  | Промплощадка (севернее автодороги Москва-Минск) (3) | 16,1 Га | аналог | ---- | 241,5 |  |
|  | Промплощадка (южнее автодороги Москва-Минск) (4) | 116,2 Га | аналог | ---- | 1743,0 |  |
|  | Дорожный сервис (5) | 2,9 Га | аналог | ---- | 43,5 |  |
|  | Дорожный сервис (6) | 5,6 Га | аналог | ---- | 84,0 |  |
|  | Существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 263 | 230 | 60,38 |  |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 215 | 230 | 49,45 |  |
| южнее деревни Ольша | Садоводство | человек | 175 | 120 | 21,00 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Нижняя Дубровка | индивидуальная жилая застройка | человек | 183 | 230 | 41,98 | сущ. ОС д. Ольша |
|  | Промплощадка (7) | 5,3 Га | аналог | ---- | 79,5 | сущ. ОС д. Ольша |
| деревня Шестаки | индивидуальная жилая застройка | человек | 203 | 230 | 46,58 | сущ. ОС д. Ольша |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 73 | 230 | 16,68 | сущ. ОС д. Ольша |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут | водоотведение |
| деревня Шеломец | индивидуальная жилая застройка | человек | 288 | 230 | 66,13 | сущ. ОС д. Ольша |
|  | Дорожный сервис (8) | 12,6 Га | аналог | ---- | 189,0 | сущ. ОС д. Ольша |
|  | Промплощадка (в южной части деревни ) (9) | 20, 6 Га | аналог | ---- | 309,0 | сущ. ОС д. Ольша |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 115 | 230 | 26,45 | сущ. ОС д. Ольша |
| деревня Соколово | Существующие дома_усадебного типа | человек | 125 | 230 | 28,75 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| северо-западнее д. Соколово | Садоводство | человек | 100 | 120 | 12,00 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| восточнее деревень Ольша и Шеломец | Индустриальный парк "Смоленский" (с двух сторон автодороги Москва - Минск) (10) | 870 Га | аналог | ---- | 13050 | проектируемые ОС на территории технопарка |
| Севернее индустриального парка "Смоленский" | Промплощадка (11) | 130 Га | аналог | ---- | 1950 | проектируемые ОС на территории промплощадки |
| деревня Стомино | Существующие дома_усадебного типа | человек | 23 | 230 | 5,18 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Прудины | Существующие дома_усадебного типа | человек | 5 | 230 | 1,15 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| Вблизи деревень Стомино и Прудины | Транспортно-логистический центр (12) | 91,4 Га | аналог | ---- | 1371,0 | проект. ОС на территории транспортно-логистического центра |
| деревня Круглики | Существующие дома_усадебного типа | человек | 55 | 230 | 12,65 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут | водоотведение |
| севернее деревни Круглики | Садоводство | человек | 45 | 120 | 5,40 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| юго-восточнее деревни Круглики | Садоводство | человек | 60 | 120 | 7,20 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Скрипорово | индивидуальная жилая застройка | человек | 45 | 230 | 10,35 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 78 | 230 | 17,83 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| южнее деревни Скрипорово | Садоводство | человек | 150 | 120 | 18,00 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| западнее деревни Кувшиново | Садоводство | человек | 1050 | 120 | 126,00 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Кувшиново | Существующие дома_усадебного типа | человек | 65 | 230 | 14,95 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | индивидуальная жилая застройка | человек | 215 | 230 | 49,45 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 4,9 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
| деревня Очетово | Существующие дома_усадебного типа | человек | 55 | 230 | 12,65 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | индивидуальная жилая застройка | человек | 30 | 230 | 6,90 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
| деревня Рагулино | Существующие дома_усадебного типа | человек | 45 | 230 | 10,35 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут | водоотведение |
| деревня Владимирская | Существующие дома_усадебного типа | человек | 85 | 230 | 19,55 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | существующая общественно-деловая застройка (35 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 6,8 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
| деревня Дивасы | индивидуальная жилая застройка | человек | 135 | 230 | 31,05 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | Автотраспортное предприятие (13) | 2,6 Га | аналог | ---- | 39,0 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | Существующая малоэтажная жилая застройка | человек | 125 | 230 | 28,75 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 290 | 230 | 66,70 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 9,5 | проектируемые ОС северо-западнее д. Кувшиново |
| деревня Купники | индивидуальная жилая застройка | человек | 775 | 230 | 178,25 | проектируемые ОС севернее д. Купники |
|  | Садоводство | человек | 145 | 120 | 17,40 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| юго-восточнее деревни Купники | Садоводство | человек | 115 | 120 | 13,80 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Купники | Существующие дома_усадебного типа | человек | 270 | 230 | 62,10 | проектируемые ОС севернее д. Купники |
| юго-восточнее деревни Купники | существующее снт. Лесное | человек | 95 | 120 | 11,40 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| юго-восточнее деревни Купники | существующее снт. Восход | человек | 45 | 120 | 5,40 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| восточнее деревни Купники | существующее снт. Ленок | человек | 88 | 120 | 10,50 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут | водоотведение |
| деревня Сибилево | Существующие дома_усадебного типа | человек | 65 | 230 | 14,95 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| южнее деревни Сибилево | существующее снт. Березка | человек | 53 | 120 | 6,30 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| южнее деревни Купники | Садоводство | человек | 110 | 120 | 13,20 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Сторожище | Существующие дома_усадебного типа | человек | 75 | 230 | 17,25 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| западнее деревни Сторожище | Садоводство | человек | 105 | 120 | 12,60 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| западнее деревни Сторожище | Существующее снт. Весна | человек | 85 | 120 | 10,20 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| западнее деревни Сторожище | Существующее снт. Приозерный | человек | 90 | 120 | 10,80 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| восточнее деревни Сторожище | Логистический комплекс (14) | 10,8 Га | аналог | ---- | 162,0 | проект. ОС на территории логистического комплекса |
| восточнее деревни Сторожище | Существующее снт. Учитель | человек | 95 | 120 | 11,40 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| восточнее деревни Сторожище | Существующее снт. Дубрава | человек | 43 | 120 | 5,10 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Близнаки | индивидуальная жилая застройка | человек | 458 | 230 | 105,23 | проектируемые ОС западнее д. Близнаки |
| деревня Близнаки | Существующие дома_усадебного типа | человек | 120 | 230 | 27,60 | проектируемые ОС западнее д. Близнаки |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Бытовые стоки, м3/сут | водоотведение |
| юго-восточнее деревни Близнаки | Садоводство | человек | 150 | 120 | 18,00 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| юго-восточнее деревни Близнаки | Существующее снт. Родничок+соседнее | человек | 433 | 120 | 51,90 | индивидуальное водоотведение (выгребные ямы, септики) |
| деревня Липуны | индивидуальная жилая застройка | человек | 338 | 230 | 77,63 | проектируемые ОС севернее д. Липуны |
|  | Общественно-деловая застройка(10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | 7,8 | проектируемые ОС севернее д. Липуны |
|  | Коммунально-складские объекты (15) | 19,1 Га | аналог | ---- | 286,5 | проектируемые ОС юго-восточнее территории коммунально-складских объектов |
|  | Существующие дома_усадебного типа | человек | 173 | 230 | 39,68 | проектируемые ОС севернее д. Липуны |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) |  |  |  | 4,0 | проектируемые ОС севернее д. Липуны |
| южнее деревни Липуны | Предприятие автотранспорта (16) | 2,7 Га | аналог | ---- | 36,0 | проектируемые ОС севернее д. Липуны |
| южнее деревни Липуны | Предприятие автотранспорта (17) | 1,7 Га | аналог | ---- | 25,5 | проектируемые ОС севернее д. Липуны |
| Итого по промплощадкам |  |  |  |  | 20282,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 22165,7 |  |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельском поселении.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод существующих и намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Реконструкция очистных сооружений и канализационных сетей (с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоотведения)  в деревне Ольша.

- Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в деревнях: Холм, Слобода, Бакштово, Долгая Ольша, Шестаки, Шеломец, Нижняя Дубровка, Купники, Дивасы, Владимирская, ДРСУ-5, Кувшиново, Очетово, Рагулино, Близнаки, Липуны.

- Организация индивидуальных систем водоотведения в деревнях: Соколово, Стомино, Прудины, Круглики, Железнодорожная Будка 12 км, Скрипорово, Сибилево, Сторожище.

- Строительство очистных сооружений предварительной очистки животноводческих комплексов.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных предприятий. Отвод сточных вод с территории промышленных предприятий предполагается на близлежащие существующие очистные сооружения, либо на проектируемые ОС располагаемые на их территории.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

# Электроснабжение

### Современное состояние систем электроснабжения сельского поселения

Распределение электроэнергии потребителям на территории всего Смоленского района, присоединенным к сетям 6(10)-35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» осуществляется от подстанций ПС 220 кВ «Талашкино», ПС 220 кВ Смоленск, относящихся к объектам Брянского ПМЭС - филиала ОАО «ФСК ЕЭС». Электроснабжение потребителей электроэнергии Смоленского района осуществляется от питающих центров – подстанций 110/35/10/6 кВ, находящихся на обслуживании производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго».

Распределение электроэнергии потребителям сельского поселения осуществляется от следующих подстанций:

- ПС «Ольша» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Холм, Слобода, Долгая Ольша, Ольша, Нижняя Дубровка, Шеломец, Шестаки, Соколово, Стомино, Прудины, Железнодорожная будка 12 км.

- ПС «Западная» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Круглики, Скрипорово, Сибилево, Купники, Сторожище, Дивасы, Владимирская, ДРСУ-5, Кувшиново, Очетово, Рагулино.

- ПС «Печерск» обеспечивает электроэнергией потребителей в деревнях: Липуны, Близнаки.

Кроме того, на территории сельского поселения располагаются ведомственные подстанции: ПС  «КС-3-1» и ПС КС-3-2.

Сведения по подстанциям представлены в таблице.

Сведения по подстанциям

| Наименование подстанции | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Существующая мощность трансформатора, МВА | % загрузки трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Ольша | 35/10 | 1982 | 2х2.5 | 12 |
| ПС Западная | 110/6 | 1976 | 25+16 | 28 |
| ПС Печерск | 35/6 | 1977 | 2х4.0 | 30 |

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 6-10 кВ по ВЛ 6-10 кВ через трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ. Оборудование части трансформаторных подстанция 6-10 кВ выработало свой ресурс и требует замены, ряд ВЛ 6-10 кВ также не отвечают современным требованиям надежности электроснабжения.

Основными потребителями электроэнергии являются:

промышленные предприятия;

коммунально-бытовые потребители;

сельскохозяйственные предприятия.

На снижении надежности работы системы электроснабжения Смоленского района отражается:

- Физический износ и старение оборудования распределительных электрических сетей.

- Низкий уровень автоматизации распределительных электрических сетей.

- Ограниченная пропускная способность питающих линий 6 кВ.

### Мероприятия по развитию объектов электроснабжения

#### Предполагаемые электрические нагрузки в районах нового строительства сельского поселения

Подсчет потребляемой электрической мощности по проектируемым объектам выполнен на основании «Инструкции по проектированию городских сетей» РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями раздела 2), CП 31-110-2003 и аналогам проектируемых сооружений. Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства приведены в таблице.

Электрические нагрузки потребителей районов нового строительства

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Холм | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 98 | 2,63 | 257,74 | 1 | 257,74 | 0,97 | 265,7 | Существующая ТП в деревне Холм (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| деревня Слобода | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 133 | 2,02 | 268,66 | 1 | 268,66 | 0,97 | 277 | Существующая ТП в деренве Слобода (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
|  | общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28 | Существующая ТП в деревне Слобода (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| деревня Бакштово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 115 | 2,33 | 267,95 | 1 | 267,95 | 0,97 | 276 | проектируемая ТП 10/0,4 и ВЛ 10 кВ в деревне Бакштово (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| деревня Долгая Ольша | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 5 | 10,56 | 52,8 | 1 | 52,80 | 0,97 | 54 | Две существующие ТП 10/0,4 кВ в деревне Долгая Ольша (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
|  | проектируемая промплощадка (1) | Га | 42,5 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 7225 | Проектируемая РП 10 кВ и перекладываемая ВЛ 10 кВ (от ПС "Ольша") |
|  | проектируемые объекты дорожного сервиса (2) | Га | 2,3 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 391 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| деревня Ольша | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 110 | 2,42 | 266,2 | 1 | 266,20 | 0,97 | 274 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
|  | общественно-деловая застройка (20% от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55 | Существующие ТП 10/0_4кВ |
|  | проектируемая промплощадка (севернее автодороги Москва-Минск) (3) | Га | 16,1 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 2737 | Проектируемая РП 10 кВ и перекладываемая ВЛ 10 кВ (от ПС "Ольша") |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| деревня Ольша | проектируемая промплощадка (южнее автодороги Москва-Минск) (4) | Га | 116,2 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 19754 | Проектируемая РП 10 кВ и перекладываемая ВЛ 10 кВ (от ПС "Ольша") |
|  | проектирумые объекты дорожного сервиса (5) | Га | 2,9 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 493 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
|  | проектирумые объекты дорожного сервиса (6) | Га | 5,6 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 952 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| южнее деревня Ольша | проектируемое садоводство | дома | 70 | 1 | 70 | 1 | 70,00 | 0,97 | 72 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| деревня Нижняя Дубровка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 73 | 3,07 | 224,11 | 1 | 224,11 | 0,97 | 231 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
|  | проектируемая промплощадка (7) | Га | 5,3 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 901 | Существующая ТП 10/0,4 кВ |
| деревня Шестаки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 81 | 2,93 | 237,33 | 1 | 237,33 | 0,97 | 245 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| деревня Шеломец | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 115 | 2,33 | 267,95 | 1 | 267,95 | 0,97 | 276 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
|  | проектирумые объекты дорожного сервиса (8) | Га | 12,6 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 2142 | Проектируемая РП 10 кВ и перекладываемая ВЛ 10 кВ (от ПС "Ольша") |
|  | проектируемая промплощадка (в южной части деревни) (9) | Га | 20,6 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 3502 | Проектируемая РП 10 кВ и перекладываемая ВЛ 10 кВ (от ПС "Ольша") |
| северо-западнее деревни Соколово | проектируемое садоводство |  | 40 | 1,2 | 48 | 1 | 48,00 | 0,97 | 49 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Ольша") |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| восточнее деревень Ольша и Шеломец | проектируемый индустриальный парк "Смоленский" (с двух сторон автодороги Москва - Минск) (10) | Га | 870 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 147900 | проектируемые ПС 110 кВ на территории промплощадки с подведением к ним ВЛ 110 кВ (источник электроснабжения – ПС «Талашкино») |
| Севернее индустриального парка "Смоленский" | проектируемая промплощадка (11) | Га | 130 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 22100 | Проектируемая РП 10 кВ и перекладываемая ВЛ 10 кВ (от ПС "Ольша") |
| Вблизи деревень Стомино и Прудины | проектируемый транспортно-логистический центр (12) | Га | 91,4 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 15538 | Проектируемая РП 10 кВ и перекладываемая ВЛ 10 кВ (от ПС "Ольша") |
| севернее деревни Круглики | проектируемое садоводство | дома | 18 | 1,65 | 29,7 | 1 | 29,70 | 0,97 | 31 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| юго-восточнее деревни Круглики | проектируемое садоводство | дома | 24 | 1,4 | 33,6 | 1 | 33,60 | 0,97 | 35 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| деревня Скрипорово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 18 | 5,5 | 99 | 1 | 99,00 | 0,97 | 102 | Существующая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| южнее деревни Скрипорово | проектируемое садоводство | дома | 60 | 1,05 | 63 | 1 | 63,00 | 0,97 | 65 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| западнее деревни Кувшиново | проектируемое садоводство | дома | 420 | 0,71 | 298,2 | 1 | 298,20 | 0,97 | 307 | Одна существующая и четыре проектируемые ТП 10/0,4 кВ |
| деревня Кувшиново | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 86 | 2,84 | 244,24 | 1 | 244,24 | 0,97 | 252 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
|  | существующая общественно-деловая застройка (10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| деревня Очетово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 12 | 6,5 | 78 | 1 | 78,00 | 0,97 | 80 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| деревня Дивасы | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 54 | 3,48 | 187,92 | 1 | 187,92 | 0,97 | 194 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
|  | проектируемое автотраспортное предприятие (13) | Га | 2,6 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 442 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| деревня Купники | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 310 | 1,9 | 589 | 1 | 589,00 | 0,97 | 607 | Существующая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
|  | проектируемое садоводство | дома | 58 | 1,07 | 62,06 | 1 | 62,06 | 0,97 | 64 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| юго-восточнее деревни Купники | проектируемое садоводство | дома | 46 | 1,16 | 53,36 | 1 | 53,36 | 0,97 | 55 | Существующая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| южнее деревни Купники | проектируемое садоводство | дома | 44 | 1,17 | 51,48 | 1 | 51,48 | 0,97 | 53 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| западнее деревни Сторожище | проектируемое садоводство | дома | 42 | 1,19 | 49,98 | 1 | 49,98 | 0,97 | 52 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| восточнее деревни Сторожище | проектируемый логистический комплекс (14) | Га | 10,8 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 1836 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Западная") |
| деревня Близнаки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 183 | 1,9 | 347,7 | 1 | 347,70 | 0,97 | 358 | две проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Печерск") |
| юго-восточнее деревни Близнаки | проектируемое садоводство | дома | 60 | 1,05 | 63 | 1 | 63,00 | 0,97 | 65 | существующие и проектируемые ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Печерск") |
| деревня Липуны | проектируемая индивидуальная жилая застройка | дома | 135 | 1,99 | 268,65 | 1 | 268,65 | 0,97 | 277 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Печерск") |
| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА | Источник электроснабжения |
| деревня Липуны | Общественно-деловая застройка(10 % от жилой) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Печерск") |
|  | проектируемые коммунально-складские объекты (15) | Га | 19,1 | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 3247 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Печерск") |
| южнее деревни Липуны | проектируемое предприятие автотранспорта (16) | Га | 2,7 Га | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 459 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Печерск") |
| южнее деревни Липуны | проектируемое предприятие автотранспорта (17) | Га | 1,7 Га | 170 кВт/Га | ---- | ---- | ---- | ---- | 289 | Проектируемая ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ от ПС "Печерск") |
| итого по промплощадкам |  |  |  |  |  |  |  |  | 229908 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 234662 |  |

Развитие систем электроснабжения решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства сельского поселения предусматривается:

- Для надежного электроснабжения  потребителей планируемой застройки, необходима реконструкция (с заменой трансформаторов) следующих подстанций: ПС «Ольша», ПС «Западная», ПС «Печерск».

- Перевод ПС Ольша на напряжение 110 кВ, перекладка ВЛ 35 кВ до ПС «Пронино».

- Для обеспечения энергоемкой промышленной площадки (восточнее деревень Ольша и Шеломец) планируется строительство двух ПС 110 кВ на их территории, а также ВЛ 110 кВ, запитанных от ПС 330 «Талашкино».

- Согласно «Схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35-110 кВ ОАО «Смоленскэнерго» до 2015 г.»,разработанной по договору с филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», необходимо выполнение следующих мероприятий:

- строительство ВЛ 330 кВ «ПС Талашкино – ПС Новосокольники» – в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» № 111, при размыкании электрических связей с Республикой Беларусь (трасса проектируемой ВЛ 330 кВ проходит через сельское поселение);

- реконструкция ПС 330 кВ Талашкино.

4.    Реконструкция существующих ВЛ 6-10 кВ на территории сельского поселения, а также ТП 6-10/0.4 кВ.

5. Размещение (по мере необходимости) ТП 6-10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 6-10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения сельского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

# Телефонизация, радиофикация, телевидение

### Современное состояние систем телефонизации

По приросту телефонной сети Смоленская область занимает 5 место в Российской Федерации.

Четырьмя операторами сотовой связи, а также ОАО "Смоленсксвязьинформ" в регионе созданы мощные сети подвижной сухопутной радиотелефонной связи, доступа в Интернет, персонального радиовызова и другие.

Коммуникационная техника является каркасом, на котором строятся все телекоммуникационные системы. От правильного выбора систем коммутации зависят нормальное функционирование, возможность расширения и совершенствования всех телекоммуникационных сетей.

Критерии:

- высокая надежность коммутационного оборудования, возможность быстрого интегрирования его в существующую сеть без существенных капитальных затрат, возможность дальнейшей модернизации телефонной сети, вплоть до широкополосной ЦСИС (цифровой сети с интеграцией служб (ISDN);

- возможность поэтапного увеличения номерной емкости;

- использование системы сигнализации ОКС-7;

- наличие оборудования для работы в сети синхронизации;

- возможность введения новых видов услуг для пользователя сети, включая ЦСИС (ISDN);

- возможность организации динамического управления потоками нагрузки на сети;

- возможность обеспечения централизованного учета стоимости разговоров и систем расчета.

Современное коммутационное оборудование позволяет изменить подход и к организации телефонной сети, как в городах, так и в сельской местности, предоставить сельскому жителю весь спектр современных телекоммуникационных услуг, вплоть до ЦСИС (ISDN).

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

### Мероприятия по развитию систем телефонизации

Для решения основной проблемы – телефонизации сельских населенных пунктов – необходимо:

1. Строительство систем радиодоступа во всех поселениях района.

2.  Строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

В сельском поселении предусматривается строительство в основном индивидуальной, а также малоэтажной жилой застройки. В основном, существующих телефонных сетей недостаточно, чтобы обеспечить в полном объеме телефонной связью проектируемые объекты.

Кроме того, учитывая что, в современных условиях потребители предоставляют высокие требования к надежности, качеству и разнообразию услуг телефонной связи, для телефонизации проектируемых территорий необходимы современные цифровые коммутационные системы.

В районах проектируемой малоэтажной застройки - для установки оборудования цифрового абонентского доступа (АД) выделить отдельные отапливаемые помещения на первом этаже площадью не менее 10 м². Помещения желательно предусмотреть квадратные со сторонами не менее 3 м и высотой потолка не менее 2,5 м и с отдельным входом. Помещение должно быть оборудовано охранно-пожарной сигнализацией с выводом аварийного сигнала на пульт домового диспетчера. Здание необходимо оборудовать линейно-кабельным вводом и обеспечить подвод выделенной 3-х проводной линии – однофазного питающего напряжения 220 В и заземления. Допустимая категория электроснабжения – 2. Разрешенная потребляемая мощность – 5 кВт.

От ближайшего колодца, в существующей и проектируемой телефонной канализации, проложить волоконно-оптические кабели до проектируемых (АД), не менее 4-х каналов до выделенных помещений  (до оборудования абонентского доступа) и не менее двух каналов на ввод в корпус. Оборудовать все здания кабельным вводом.

От оборудования абонентского доступа проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств.

В районах проектируемой индивидуальной застройки - установить уличный оптический распределительный шкаф малой емкости. Ориентировочная загрузка распределительного шкафа: 70 абонентов. От ближайшего колодца,  в существующей и проектируемой телефонной канализации проложить волоконно-оптические кабели до распределительного шкафа. От распределительных шкафов проложить необходимое количество кабелей, с учетом эксплуатационного запаса, в телефонной канализации по территориям проектируемой застройки и телефонизируемым зданиям до оконечных устройств. Запроектировать и построить телефонную канализацию не менее 2-х каналов на ввод в здание.

Марка проектируемого магистрального и распределительного кабеля и разводка внутриплощадочной сети решается на последующих стадиях проектирования.

### Современное состояние систем радиофикации и телевидения

Исходя из сложившейся в области телерадиовещания России и Смоленского района ситуации, можно выделить следующие основные цели развития отрасли:

Увеличение количества транслируемых программ. Согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 17 октября 2006 года был разработан «Проект соглашения о намерениях между министерством информационных технологий и связи Российской Федерации и Администрации Смоленской области» о нижеследующем:

-  Стороны исходят из того, что интересам каждой из них соответствует обеспечение социальной потребности населения в информационных услугах путем расширения сети цифрового телерадиовещания, формирование единого информационного пространства и развитие средств массовой информации Смоленской области.

-    В связи с этим Стороны намереваются объединить усилия по обеспечению условий для создания региональной сети цифрового многопрограммного телевидения, организации и технической реализации вещания новых телевизионных программ на территории Смоленской области.

В рамках действия настоящего Соглашения Стороны считают необходимым осуществление следующих мероприятий:

- Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации осуществляет обеспечение нормативно-технической поддержки формирования цифровых многопрограммных потоков, прорабатывает вопросы в сфере присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для эфирного распространения телерадиопрограмм в цифровом формате, содействует в разработке проектных решений.

-   Администрация Смоленской области оказывает содействие по согласованию землеотводов под мачтовые сооружения и выделению помещений для реализации проекта внедрения цифрового телевидения на территории области, изыскивает возможности финансирования мероприятий по обеспечению социально незащищенных категорий граждан в регионе цифровыми бытовыми декодерами.

Настоящее Положение определяет порядок использования работающих на вещание внутри Смоленской области радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций (независимо от форм собственности), включая радиопередатчики звукового сопровождения телевидения, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области (далее - ГУ МЧС России по Смоленской области), муниципальными учреждениями, отнесенными к группам по гражданской обороне, по согласованию со Смоленским филиалом ОАО "ЦентрТелеком", филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" - "Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр" (далее - Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр) и филиалом федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Смоленск" (далее - ГТРК "Смоленск") для оповещения и информирования в речевой форме населения Смоленской области во время чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - чрезвычайные ситуации).

Радиотрансляционные сети проводного вещания, радиовещательные станции, кроме радиопередатчиков звукового сопровождения телевидения, могут быть использованы для передачи условных сигналов в автоматизированной территориальной системе централизованного оповещения.

Право на использование радиотрансляционных сетей проводного вещания во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований районов Смоленской области.

Право на использование радиовещательных передающих станций во время чрезвычайных ситуаций с прерыванием вещательной программы предоставляется органам исполнительной власти Смоленской области.

Включение радиотрансляционных сетей проводного вещания и радиовещательных передающих станций для оповещения и информирования населения во время чрезвычайных ситуаций осуществляется оперативным дежурным ГУ МЧС России по Смоленской области с разрешения органов исполнительной власти Смоленской области или директора указанного учреждения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций речевая информация передается с прерыванием программ вещания не более чем на 5 минут.

Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевой информации.

Передача речевой информации осуществляется, как правило, профессиональными дикторами из студии вещания.

В исключительных (не терпящих отлагательства) случаях допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи непосредственно с рабочего места оперативного дежурного ГУ МЧС России по Смоленской области.

Факт прерывания вещательной программы должен быть зафиксирован дежурными службами ГУ МЧС России по Смоленской области и ГТРК "Смоленск".

Стандартные речевые сообщения готовятся заранее и передаются в магнитной записи, хранение которой организуется в ГУ МЧС России по Смоленской области, муниципальных учреждениях, отнесенных к группам по гражданской обороне, и в ГТРК "Смоленск".

### Мероприятия по развитию систем радиофикации и телевидения

Радиотрансляция проектируемой застройки должна обеспечивать 3-программное радиовещание во всех входящих в застройку зданиях и сооружениях.

Радиофикацию проектируемых объектов необходимо осуществить либо путем подключения к существующим трансформаторным подстанциям (ТП) звуковой частоты, либо необходимо строительство новых ТП звуковой частоты.

От ТП необходимо построить распределительную фидерную линию напряжением 240 В до проектируемых объектов биметаллической проволокой d=3 мм марки БСМ-1 по ГОСТ 3822-79, подвешиваемой по радиостойкам. Подвеска кабелей проводного вещания должна производиться в соответствии с "Рекомендациями по подвеске кабелей проводного вещания на опорах воздушных линий", Минсвязи СССР. Места пересечения с автострадами, ж/д полотном и ЛЭП оборудовать подземными кабельными переходами кабелем РМПЗЭПБ 2х1,2 в отдельной кабельной канализации из асбестоцементных труб с установкой смотровых устройств.

В зданиях оборудовать вводы радиотрансляционной сети. Запроектировать и построить внутридомовую абонентскую сеть проводного вещания напряжением 30 В проводами с медными жилами (ПРППМ 2х1,2; ТРП 2х0,5; ТРВ 2х0,5 и т.п.).

При проектировании в учреждениях обслуживания систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре необходимо предусмотреть сопряжение её с системой централизованного оповещения населения Смоленского района.

Для организации централизованного оповещения на прилегающую территорию необходимо установить уличные громкоговорители (место, мощность и количество динамиков определяются при дальнейшем проектировании).

Телевидение. В связи с ростом количества программ радиотелевизионным передающим центром и не всегда качественным приёмом телевизионного сигнала индивидуальными и коллективными антеннами проектируемые районы нового строительства возможно оснастить системой кабельного телевидения.

Для предоставление услуг кабельного телевидения на проектируемых территориях предусматривается размещение систем кабельного телевидения (СКТ). Для размещения оборудования головной станции СКТ отдельного здания не требуется. Предпочтительнее её размещать в охраняемых административных или общественных зданиях и, как исключение, в подсобных помещениях жилых зданий. Для головной станции требуется площадь порядка 20 кв.м. При проектировании СКТ на рассматриваемых территориях необходимо предусмотреть установку  оборудования головной станции СКТ. Места установки головных станций уточняются на следующей стадии проектирования.

При проектировании системы кабельного телевидения (СКТ) использовать оборудование с полосой пропускания 5-862 МГц. Технические параметры для кабельной распределительной сети и для головной станции должны соответствовать ГОСТ Р 52023-2003.

Телевизионные кабели СКТ по территории улиц и кварталов прокладываются в асбестоцементных каналах телевизионной канализации, которая укладывается в одном пакете совместно с телефонной канализацией.

Прокладку и монтаж кабельных линий необходимо выполнять в соответствии с "Временной инструкцией по монтажу крупных систем коллективного приема телевидения (КСКПТ) и систем кабельного телевидения (СКТВ)" Минсвязи СССР.

Марка проектируемого телевизионного кабеля и разводка внутриквартальной сети решается на последующих стадиях проектирования.

Электрооборудование приемных систем телевидения и радиовещания необходимо выполнять в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), "Инструкции по проектированию силового и осветительного оборудования промышленных предприятий".

Электрооборудование и электроосвещение должны также выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в "Руководящих технических материалах. Крупные системы коллективного приема телевидения" РТМ.6.030-1-87 Министерства связи СССР.